监检记录表二（设备性能试验）

编号：

| 使用单位 |  | 使用地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 设备名称 |  | 编 号 |  |
| 项 目 | 试 验 要 求 | 自查结果 | 检验结果 |
| 10.1 空载试验A | 按照要求进行空载试验，检查是否至少符合以下要求： (1)操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常； (2)各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲击、过热、噪声等现象； (3)液压系统无泄漏油现象,润滑系统工作正常。 |  |  |
| 10.2 额定载荷试验A | 按照要求进行额定载荷试验，除检查其是否符合10.1的要求外，还应当检查是否符合以下要求： (1)对制动下滑量有要求的，制动下滑量应当在允许范围内； (2)挠度（静刚度）符合要求（桥门式见注B-2、B-3；塔式起重机水平静位移应不大于1.34H/100）； (3)主要零件无损坏。 | mm |  |
| 10.3 静载荷试验A | 按照相应要求进行静载荷试验，至少检查是否符合以下要求： (1)主要受力结构件无明显裂纹、永久变形、油漆剥落； (2)主要机构连接处未出现松动或者损坏； (3)无影响性能和安全的其他损坏。 起重机改造、大修时主要受力结构未更换、未改变、未修理的，以及起重机械移装的，可不进行静载荷试验，使用单位有明确书面要求的除外。 |  |  |
| 10.4 动载荷试验A | 按照相应要求进行动载荷试验，至少检查是否符合以下要求： (1)机构、零部件等工作正常； (2)机构、结构件无损坏，连接处无松动。 |  |  |
| 10.5 升降机吊笼坠落试验A | 按照相应要求进行升降机吊笼坠落试验，至少检查是否符合以下要求： (1)结构及其连接有无损坏与永久变形； (2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值； (3)制动距离（如有规定要求）符合规定。 | mm |  |
| 10.6 升船机过船联合试验A | 进行船厢无船联合试验的各项试验和船舶探测装置试验，检查以下试验是否满足设计要求： (1)联合试验的各项试验和船舶探测装置试验项目、方法和要求； (2)各设备运行动作的准确性； (3)验证船只过坝过程中升船机整体运作的正确性、可靠性和安全性； (4)按规定进行的额定载荷试验是否符合要求。 |  |  |
| 施 工 单 位 自 检 意 见 | 经现场检验，以上试验结果：□符合要求；□不符合要求。 (施工单位签章)自检人员： 日期： |
| 监检方式 | □资料核查 □现场监督 □实物检查 | 监检结果 | □合格 □不合格 |
| 监检人员 |  | 监检日期 |  |

注：（一）表中“施工单位自检意见”栏由施工单位填写并签名、盖章；设备信息、自查结果由施工单位填写、监检人员核查；检验结果栏由监检人员填写；所有栏不允许空白、涂改，确需更改的只允许杠改并签名。

（二）编号填写原始记录编号；自查结果、检验结果栏符合打√，不符合打×并文字说明，无此项打/。

（三）上述文件如为复印件则必须经施工单位加盖公章或者检验章。