## 进口科教用品用途说明填写要求

为了更方便快捷地办理进口科教用品减免税申请手续，请各单位按照本文档的说明和要求规范填写“免税进口科教用品用途说明”。

本文档含格式要求和样本—附例1为设备类样本，附例2为配件类样本。

拟进口科教用品名称用途说明

一、名称（中英文）

务必与外贸合同保持一致

二、规格型号

务必与外贸合同保持一致

三、产地及生产厂家

务必与外贸合同保持一致

四、品牌

务必与外贸合同保持一致，没有则不填写

五、结构组成

1、整机类设备：内部组成单元

2、系统类设备：各个组成部分模块

3、软件类：按软件的功能模块单独描述，并明确该软件是几张光盘。

4、试剂类：写明，成份，包装，净重

5、配件类：（只有仍处于海关监管期内的设备配件才能享受免税）单独描述每一种配件的名称

六、工作原理

指的是仪器设备本身工作机理，如何工作，要写得详细清晰且通俗易懂，必要时可配上仪器设备的工作原理图。配件类还需说明，该配件是原有配件替换，还是功能升级用，并将主设备的名称注明，必要时可配上和主机配合使用的示意图。

请注意，用途说明不能用供货方的广告、彩页内容，也不要罗列该产品的优点，而应该致力于让一个非本专业、也从未接触该设备的人，了解该设备相关信息，明确该设备是否在免税目录中、如何归类。

建议用户参考：

1、《科学研究和教学用品免征进口税收规定》（财政部、海关总署、税务总局第45号令）

2、关于实施《科教用品免税规定》和《科技用品免税暂行规定》有关办法（（海关总署公告2007年第13号）

七、主要功能

该设备的一般使用领域、用途、一般功能性介绍

八、设备用途

首先一定要写明课题的具体名称，简要介绍课题的研究内容及目的

其次写明该设备在课题中的所起的作用、检测分析的具体实验数据以及达到的目的

九、技术参数、指标

简要描述对设备性能有重大影响的主要技术参数，不要罗列厂商提供的参数清单

十、图片

提供设备整机或配件（配件类）实物图；软件类提供软件使用运行时的截屏图

十一、使用地点

具体到学院、实验室、技术中心或研究所等

最后用一句话对设备的用途做慨括性的总结

注：请填写完后删除所有红色文字后回复至邮箱：gaoh@mail.hust.edu.cn，务必请用所进口的设备名称作为邮件主题

以下附例1和附例2分别为设备类和配件类用途说明的样本。

附例1（设备类样本）

X射线平板探测器用途说明

1、名称（中英文）

X射线平板探测器

X-ray flat-panel detector

2、规格型号

1512

3、产地及生产厂家

英国   英国DEXELA公司

4、品牌

DEXELA

5、结构组成

X射线平板探测器是由150μm 针状CsI碘化铯晶体、光纤束、1944*1936像素CMOS组成。

6、工作原理

该设备是利用荧光介质材料CsI碘化铯晶体将X射线转换为可见光，来完成对X射线的探测。X射线平板探测包括三个部分：CsI碘化铯晶体、光纤束、CMOS。X射线经过荧光介质材料CsI碘化铯晶体转化为可见光，被光纤面板汇聚收集后到达CMOS，COMS将光信号转化为电信号再经过A/D转换，通过软件显示成像效果，从而实现对X射线的探测。

7、主要功能

X射线平板探测器主要功能是对X射线进行探测，用于小动物的结构信息进行高分辨的三维成像。

8、设备用途

该设备用在“基于荧光层析/CT双模成像的分子影像关键技术研究”的课题中。

本课题的主要内容是研制有自主知识产权的荧光层析/CT双模成像系统。

此次购买的X射线平板探测器为适用于活体小动物研究的荧光层析/CT双模成像系统中必要的设备。在荧光/CT双模式成像系统中提供X射线的探测，然后通过算法对采集数据进行重建，就能够得到小动物的三维结构信息。在本课题中，我们将使用该套微型CT所提供的结构信息作为先验，引入到荧光层析成像中，从而对小动物带有标记物的病变组织进行定位和重建。CT结构先验信息的加入能够大大减少荧光层析成像的重建时间和提高标记物重建的定位精度。

9、技术参数、指标

该X射线平板探测器的闪烁屏材料为150微米针状CsI碘化铯晶体，像素尺寸为75微米，成像面积为145毫米×115毫米，能量范围为30—160千伏峰值，采集速率为26帧每秒（全幅无像素合并），动态范围为70dB(饱和状态)，模数转换器为14位。

10、图片

该图为X射线平板探测器

11、使用地点

武汉光电国家实验室（筹）生物医学光子学研究部

该仪器适用于活体小动物研究的微型CT系统中，在荧光/CT双模式成像系统中提供X射线的高精度高灵敏度的检测。

附例2（配件类样本）

机械轴承旋转台用途说明

1、名称（中英文）

机械轴承旋转台mechanical bearing rotary stage

2、规格型号

ADRT-260-180-P-AS-PLOTS

3、产地及生产厂家

美国   美国AEROTECH公司

4、品牌

AEROTECH

5、结构组成

该设备主要有转台、运动控制器(控制器、驱动器、高精度编码器)组成。

6、工作原理

机械轴承旋转台主要由控制器控制旋转台进行超高精确旋转并提供实时反馈信息。其工作原理是控制器根据相应的算法发出控制指令给驱动器，驱动器再把控制指令放大后给转台，转台执行相应的运动指令，并由高精度编码器实时反馈转台的位置信号给控制器，控制器根据反馈回来的信号对相应的控制信号做调整，以达到更高精度的旋转定位。

7、主要功能

机械轴承旋转台主要功能是实现转台的高精度旋转，带动激光器和CCD探测器进行旋转扫描，以实现荧光层析成像的生物学应用。

8、设备用途

该设备用在“基于荧光层析/CT双模成像的分子影像关键技术研究”的课题中。

本课题的主要内容是研制有自主知识产权的荧光层析/CT 双模成像系统。

此次购买的机械轴承旋转台适用于活体小动物研究的荧光层析/CT双模成像系统中必要的设备，在荧光/CT双模式成像系统中提供快速高精度的机械旋转扫描。该设备的加入能够突破荧光层析成像传统的单角度采集的限制，引入了空间维度信息，增加了重建的数据量，能够明显提高荧光层析成像的定位精度和量化精度。该设备将配合2011年购买的氩离子激光器（合同号 J11US51754）使用。轴承旋转台连接一个大的转盘，然后连接激光器以及CCD进行旋转扫描（如图一所示，该次购买设备为最左端的转台），以提高荧光层析成像的深度。

（图一 转台用途说明）

9、技术参数、指标

该设备的旋转精度小于等于5角秒，重复定位精度小于等于3角秒，分辨率小于等于1角秒，轴向运动误差小于等于5微米，径向运动误差小于等于5微米，倾斜运动误差小于等于10角秒，轴向/径向承重大于等于30 千克，速度大于等于10转每分钟。

10、图片

图一为机械轴承旋转台的转台、图二为机械轴承旋转台的控制器。

(图一 转台 ) 							(图二 控制器)

11、使用地点：武汉光电国家实验室（筹）生物医学光子学研究部