监检记录表一（设备选型及部件检验）

编号：

| 使用单位 |  | 使用地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 编 号 |  |
| 设备选型 | 原环境 |  | 现环境 |  |
|  | 代码 | 1露天 2非露天 3有毒 4高温 5粉尘 6其他 |
|  | 原用途 |  | 现用途 |  |
|  | 代码 | 1电站安装或检修用 2一般车间或仓库用 3繁重工作车间、仓库或码头用 4吊运熔融、炽热金属或冶金专用 5吊运易燃易爆或危化品 6建筑工地用 |
| 基础验收合格证明 | 经我单位现场检查，设备基础验收：□合格 □不合格。 |
| 项目 | 内 容 | 自查结果 | 监检方式 | 检验 结果 |
| 安全距离和红色障碍灯 | 运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准要求，高于30m的起重机械顶端或者两臂端红色障碍灯工作正常有效。 |  |  |  |
| 施工前部件检验 | 主要零部件合格证、铭牌一致、齐全。 |  |  |  |
|  | 安全保护装置合格证、铭牌、型式试验证明一致、齐全。 |  |  |  |
|  | 施工前主要受力结构件主要几何尺寸符合设计要求。 |  |  |  |
| 施工后主要受力结构件 | 施工后主要受力结构件的主要几何尺寸符合设计要求。 |  |  |  |
|  | 主要受力结构件连接检查：主要受力结构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)施工现场连接（焊接、螺栓、销轴、铆接等）的检查。塔身轴心线对支承面的侧向垂直度≤4/1000。 |  |  |  |
|  | 钢丝绳及其连接、吊具、滑轮组、卷筒安装符合规定要求。 |  |  |  |
|  | 配重、压重重量及安装、固定符合规定要求。 |  |  |  |
|  | 安全警示标识符合规定要求。 |  |  |  |
| 电气与控制系统 | 电气设备与控制系统符合GB50256-1996《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》的相关要求。 |  |  |  |
|  | 电气保护装置设置、检测和试验符合相关要求。 |  |  |  |
| 施工单位自检意见 | 经现场检验，以上项目：□符合要求；□不符合要求。 (施工单位签章) 自检人员： 日期： |
| 监检 人员 |  | 监检结果 | □合格 □不合格 | 监检日期 |  |

注：（一）表中“施工单位自检意见”栏由施工单位填写并签名、盖章；设备信息、设备选型、基础验收合格证明、自查结果由施工单位填写、监检人员核查；监检方式、检验结果栏由监检人员填写；所有栏不允许空白、涂改，确需更改的只允许杠改并签名。

（二）编号填写原始记录编号；设备选型填写环境代码和用途代码；监检方式填写代码：1资料核查、2现场监督、3实物检查；自查结果、检验结果栏符合打√，不符合打×并文字说明。

（三）上述文件如为复印件则必须经施工单位加盖公章或者检验章。